ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Электродвигатели общепромышленного назначения с привязкой мощности к установочным, присоединительным размерам

по ГОСТ Р 51689

Выпускаются серийно по ТУ 3325-003-05758017-2002

Масса указана для стандартного электродвигателя конструктивного исполнения IM 3081

| Тип | Мощность, кВт | Ток, I н, А | Момент, М н, кГм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АДМ 63А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,90 |
| АДМ 63В2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,65 |
| АДМ 71А2 | 0,75 | 1,92 | 0,259 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 8,90 |
| АДМ 71В2 | 1,10 | 2,74 | 0,38 | 79,0 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 9,70 |
| АДМ 80А2 | 1,50 | 3,46 | 0,51 | 82,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 7,0 | 12,7 |
| АДМ 80В2 | 2,20 | 4,86 | 0,75 | 83,5 | 0,87 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 15,2 |
| АДМ 90L2 | 3,00 | 7,03 | 1,03 | 82,0 | 0,85 | 5,0 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 7,0 | 18,3 |
| АДМ 100S2 | 4,00 | 7,9 | 1,37 | 87,0 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 29,6 |
| АДМ 100L2 | 5,50 | 10,7 | 1,88 | 88,0 | 0,88 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 35,0 |
| АДМ 112М2 | 7,50 | 15,0 | 2,5 | 87,0 | 0,87 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 8,0 | 40,8 |
| АДМ 132М2 | 11,0 | 22,0 | 3,65 | 88,0 | 0,86 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 69,4 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АДМ 63А4 | 0,25 | 1,16 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,00 |
| АДМ 63В4 | 0,37 | 1,37 | 0,26 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,70 |
| АДМ 71А4 | 0,55 | 1,8 | 0,39 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 5,0 | 8,30 |
| АДМ 71В4 | 0,75 | 2,23 | 0,54 | 75,0 | 0,75 | 10,0 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 5,0 | 9,60 |
| АДМ 80А4 | 1,10 | 3,03 | 0,77 | 77,0 | 0,79 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 5,0 | 12,0 |
| АДМ 80В4 | 1,50 | 3,78 | 1,05 | 78,5 | 0,83 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 14,2 |

| Тип | Мощность, кВт | Ток, I н, А | Момент, М н, кГм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АДМ 90L4 | 2,20 | 5,78 | 1,54 | 78,0 | 0,80 | 7,0 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 17,9 |
| АДМ 100S4 | 3,00 | 7,17 | 2,07 | 82,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 26,6 |
| АДМ 100L4 | 4,00 | 8,5 | 2,76 | 85,0 | 0,84 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 32,5 |
| АДМ 112М4 | 5,50 | 12,0 | 3,68 | 85,0 | 0,82 | 3,5 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 6,5 | 45,5 |
| АДМ 132 S4 | 7,50 | 15,8 | 5,0 | 85,0 | 0,83 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 57,7 |
| АДМ 132 М4 | 11,0 | 22,9 | 7,49 | 88,0 | 0,83 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 7,0 | 52,0 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |
| АДМ 63А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 4,24 |
| АДМ 63В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,40 |
| АДМ 71А6 | 0,37 | 1,55 | 0,39 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 10,1 |
| АДМ 71В6 | 0,55 | 2,0 | 0,59 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 8,60 |
| АДМ 80А6 | 0,75 | 2,61 | 0,79 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |
| АДМ 80В6 | 1,10 | 3,39 | 1,17 | 74,5 | 0,74 | 8,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 15,3 |
| АДМ 90L6 | 1,50 | 4,74 | 1,58 | 77,0 | 0,70 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 16,5 |
| АДМ 100L6 | 2,20 | 6,1 | 2,28 | 81,5 | 0,74 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 30,5 |
| АДМ 112MА6 | 3,00 | 7,6 | 3,07 | 82,0 | 0,79 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | 43,7 |
| АДМ 112MВ6 | 4,00 | 9,4 | 4,08 | 83,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | 49,4 |
| АДМ 132S6 | 5,50 | 12,4 | 5,6 | 84,0 | 0,80 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 58,5 |
| АДМ 132М6 | 7,50 | 17,5 | 7,78 | 84,5 | 0,77 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 53,8 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |
| АДМ 71В8 | 0,25 | 1,39 | 0,35 | 61,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 8,60 |
| АДМ 80А8 | 0,37 | 1,87 | 0,52 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 15,5 |
| АДМ 80В8 | 0,55 | 2,62 | 0,78 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 18,6 |
| АДМ 90LA8 | 0,75 | 2,99 | 1,037 | 70,0 | 0,62 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | 18,6 |
| АДМ 90LB8 | 1,10 | 4,09 | 1,54 | 72,0 | 0,65 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 22,9 |
| АДМ 100L8 | 1,50 | 4,83 | 2,09 | 76,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 3,7 | 28,0 |
| АДМ 112MА8 | 2,20 | 6,74 | 3,04 | 76,5 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 41,9 |
| АДМ 112MВ8 | 3,00 | 9,1 | 4,15 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 48,7 |

Электродвигатели общепромышленного назначения с привязкой мощности к установочным, присоединительным размерам по стандартам CENELEC

| Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток, I н, А | Момент, М н, кГм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| IMM 71А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,92 |
| IMM 71В2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,67 |
| IMM 80А2 | 0,75 | 1,92 | 0,259 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 10,3 |
| IMM 80В2 | 1,10 | 2,74 | 0,38 | 79,0 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 11,1 |
| IMM 90S2 | 1,50 | 3,46 | 0,51 | 82,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 7,0 | 14,4 |
| IMM 90L2 | 2,20 | 4,86 | 0,75 | 83,5 | 0,87 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 16,5 |
| IMM 100L2 | 3,00 | 6,43 | 1,03 | 84,5 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 26,1 |
| IMM 112М2 | 4,00 | 7,9 | 1,37 | 87,0 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 31,3 |
| IMM 112LМ2 | 5,50 | 10,7 | 1,88 | 88,0 | 0,88 | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 35,2 |
| IMM 132SA2 | 5,50 | 11,4 | 1,8 | 86,0 | 0,85 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | 1,6 | 8,0 | 41,2 |
| IMM 132SB2 | 7,50 | 15 | 2,5 | 87,0 | 0,87 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 8,0 | 48,7 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| IMM 71А4 | 0,25 | 1,16 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,02 |
| IMM 71В4 | 0,37 | 1,37 | 0,26 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,72 |
| IMM 80А4 | 0,55 | 1,8 | 0,39 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 5,0 | 9,70 |
| IMM 80В4 | 0,75 | 2,23 | 0,54 | 75,0 | 0,75 | 10,0 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 5,0 | 11,0 |
| IMM 90S4 | 1,10 | 3,03 | 0,77 | 77,0 | 0,79 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 5,0 | 13,2 |
| IMM 90L4 | 1,50 | 3,78 | 1,05 | 78,5 | 0,83 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 15,4 |
| IMM 100LA4 | 2,20 | 5,5 | 1,54 | 81,0 | 0,81 | 7,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,5 | 26,0 |

| Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток, I н, А | Момент, М н, кГм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| IMM 100LB4 | 3,00 | 7,1 | 2,07 | 82,0 | 0,82 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 28,1 |
| IMM 112М4 | 4,00 | 8,5 | 2,77 | 85,0 | 0,84 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 33,1 |
| IMM 112LS4 | 5,50 | 12,74 | 3,75 | 82,0 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 6,0 | 35,0 |
| IMM 132S4 | 5,50 | 12,0 | 3,68 | 85,0 | 0,82 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 6,5 | 45,8 |
| IMM 132M4 | 7,50 | 15,8 | 5,0 | 87,0 | 0,83 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 57,7 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |
| IMM 71А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 4,26 |
| IMM 71В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,42 |
| IMM 80А6 | 0,37 | 1,55 | 0,39 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 10,0 |
| IMM 80В6 | 0,55 | 2,0 | 0,59 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 11,5 |
| IMM 90S6 | 0,75 | 2,61 | 0,79 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 13,3 |
| IMM 90L6 | 1,10 | 3,39 | 1,17 | 74,5 | 0,74 | 8,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 16,5 |
| IMM 100L6 | 1,50 | 4,7 | 1,58 | 77,0 | 0,72 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 25,8 |
| IMM 112М6 | 2,20 | 6,1 | 2,28 | 81,5 | 0,74 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 30,9 |
| IMM 132S6 | 3,00 | 7,6 | 3,07 | 82,0 | 0,79 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 43,8 |
| IMM 132MA6 | 4,00 | 9,4 | 4,08 | 83,0 | 0,78 | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | 49,8 |
| IMM 132MB6 | 5,50 | 12,4 | 5,6 | 84,0 | 0,80 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 58,5 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |
| IMM 80А8 | 0,18 | 1,03 | 0,25 | 55,0 | 0,61 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 8,5 |
| IMM 80В8 | 0,25 | 1,39 | 0,35 | 61,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 10,5 |
| IMM 90S8 | 0,37 | 1,87 | 0,52 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 13,3 |
| IMM 90L8 | 0,55 | 2,62 | 0,78 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 16,4 |
| IMM 100LA8 | 0,75 | 2,3 | 1,03 | 75,0 | 0,73 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | 23,4 |
| IMM 100LB8 | 1,10 | 3,83 | 1,53 | 72,0 | 0,68 | 7,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 25,2 |
| IMM 112М8 | 1,50 | 4,83 | 2,09 | 76,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 3,7 | 30,4 |
| IMM 132S8 | 2,20 | 6,74 | 3,04 | 77,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 42,2 |
| IMM 132M8 | 3,00 | 9,1 | 4,15 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6,0 | 49,0 |

* Скольжение указано для определения фактической частоты вращения ротора электродвигателей по формуле:

Nфакт = Nсинхр -                          , где S – величина скольжения

##### Основные размеры

IM 1081; IM 1082

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

| Тип | Установочно - присоединительные | Габаритные |
| --- | --- | --- |
|  | По валу | По лапам |  |
|  | l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h |
| АДМ 63 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 40 | 80 | 100 | 7,0 | 7 | 227,0 | 261 | 135,0 | 154,0 | 7 | 63 |
| АДМ 71 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 10 | 273,0 | 316 | 163,0 | 188,0 | 8 | 71 |
| АДМ 80А | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 12 | 295,0 | 354 | 180,0 | 205,0 | 9 | 80 |
| АДМ 80В | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 12 | 320,0 | 379 | 180,0 | 205,0 | 9 | 80 |
| АДМ 90 | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 125 | 140 | 10,0 | 12 | 340,0 | 393 | 200,0 | 224,0 | 10 | 90 |
| АДМ 100S | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 112 | 160 | 12,0 | 16 | 360,0 | 424 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
| АДМ 100L | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 391,0 | 455 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
| АДМ 100SПР | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 112 | 160 | 12,0 | 12 | 355,0 | 417 | 223,5 | 265,0 | 11 | 100 |
| АДМ 100LПР | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 12 | 385,0 | 447 | 223,5 | 265,0 | 11 | 100 |
| АДМ 112 | 80 | 32 | 8 | 10 | 35,0 | 70 | 140 | 190 | 12,5 | 16 | 443,0 | 516 | 252,0 | 275,0 | 14 | 112 |
| АДМ 132 М | 80 | 38 | 8 | 10 | 41 | 89 | 178 | 216 | 12,5 | 16 | 483,0 | 568,0 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |
| АДМ 132 S | 80 | 38 | 8 | 10 | 41 | 89 | 140 | 216 | 12,5 | 16 | 483,0 | 568,0 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |

Типоразмер двигателя по CENELEC

| Тип | Установочно - присоединительные | Габаритные |
| --- | --- | --- |
|  | По валу | По лапам |  |
|  | l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h |
| IMM 71 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7 | 234,0 | 268,0 | 135,0 | 162,0 | 7 | 71 |
| IMM 80 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 14 | 273,0 | 316,5 | 163,0 | 197,0 | 9 | 80 |
| IMM 90S | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 100 | 140 | 10,0 | 14 | 295,0 | 354,0 | 180,0 | 215,0 | 10 | 90 |
| IMM 90L | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 125 | 140 | 10,0 | 14 | 320,0 | 379,0 | 180,0 | 215,0 | 10 | 90 |
| IMМ 100 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 360,0 | 424,0 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
| IMM 100ПР | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 12 | 360,0 | 424,0 | 223,5 | 265,0 | 10 | 100 |
| IMМ 112 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 70 | 140 | 190 | 12,0 | 16 | 391,0 | 455,0 | 226,0 | 258,5 | 12 | 112 |
| IMМ 112ПР | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 70 | 140 | 190 | 12,0 | 12 | 391,0 | 455,0 | 223,5 | 277,0 | 10 | 112 |
| IMМ 132S | 80 | 38 | 8 | 10 | 41,0 | 89 | 140 | 216 | 12,5 | 16 | 443,0 | 528,0 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |
| IMМ 132М | 80 | 38 | 8 | 10 | 41,0 | 89 | 178 | 216 | 12,5 | 16 | 483,0 | 568,0 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |

IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082;

IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

| Тип | IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 Большой фланец | IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682 Малый фланец |
| --- | --- | --- |
|  | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| АДМ 63 | 3,5 | 10 | 91,0 | 130 | 10 | 160 | 110 | 2,5/3 | 10 | 91,0 | 75/100 | М5/М6 | 87/109 | 60/80 |
| АДМ 71 | 3,5 | 10 | 117,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 2,5 | 10 | 117,0 | 85 | М6 | 105 | 70 |
| АДМ 80А | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 125,0 | 100 | М6 | 120 | 80 |
| АДМ 80В | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 125,0 | 100 | М6 | 120 | 80 |
| АДМ 90 | 4,0 | 14 | 134,0 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,0 | 10 | 134,0 | 115 | М8 | 140 | 95 |
| АДМ 100S | 4,0 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130 | М8 | 160 | 110 |
| АДМ 100L | 4,0 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130 | М8 | 160 | 110 |
| АДМ 100SПР | 4,0 | 14 | 165,0 | 215 | 15 | 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| АДМ 100LПР | 4,0 | 14 | 165,0 | 215 | 15 | 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| АДМ 112 | 4,0 | 14 | 163,0 | 265 | 14 | 300 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| АДМ 132 | 5 | 14 | 163,0 | 300 | 19 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |

Типоразмер двигателя по CENELEC

| Тип | IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 Большой фланец | IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682 Малый фланец |
| --- | --- | --- |
|  | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| IMM 71 | 3,5 | 10 | 91,0 | 130 | 10 | 160 | 110 | 2,5 | 10 | 91,0 | 85/115 | М6/М8 | 105/127 | 70/95 |
| IMM 80 | 3,5 | 10 | 117,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 117,0 | 100/130 | М6/М8 | 120/160 | 80/110 |
| IMM 90S | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 125,0 | 115/130 | М8 | 140/160 | 95/110 |
| IMM 90L | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 125,0 | 115/130 | М8 | 140/160 | 95/110 |
| IMМ 100 | 4,0 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 10 | 134,0 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
| IMM 100ПР | 4,0 | 14 | 165,0 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
| IMМ 112 | 4,0 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
| IMМ 112ПР | 4,0 | 14 | 165,0 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
| IMМ 132S | 4,0 | 14 | 163,0 | 265 | 14 | 300 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMМ 132М | 4,0 | 14 | 163,0 | 265 | 14 | 300 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |

Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.

Электродвигатели АДМ морского исполнения выпускаются серийно по ТУ 3325-001-05758017-98 под надзором Российского Морского Регистра Судоходства.

Типы применяемых подшипников

| Тип двигателя | Тип подшипника |
| --- | --- |
| АДММ 56 | 6201.2RS.P63QЕ6 |
| АДМ 63 – IMM 71; АДММ 63 | 6202.2RS.P63QЕ6 |
| АДМ 71 – IMM 80; АДММ 71 | 6204.2RS.P63QЕ6 |
| АДМ 80 – IMM 90; АДММ 80 | 6205.2RS.P63QЕ6 |
| АДМ 90 – IMM 100 | 6206.2RS.P63QЕ6/1 |
| АДМ 100 – IMM 112 | 6306.2RS.P63QЕ6/1 |
| АДМ 112 – IMM 132 | 6208.2RS.P63QЕ6/1 |
| АДМ 132 | 6208.2RS.P63QЕ6/1 |

Уровень шума электродвигателей АДМ,IMM

Уровень вибрации электродвигателей АДМ

| Высота оси вращения, мм | Значение среднего уровня звука Lda, дБ (А) для числа полюсов 2р |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| АДМ 63 | 59 | 56 | 53 | ( |
| АДМ 71 | 60 | 56 | 55 | 52 |
| АДМ 80 | 65 | 56/58 | 55 | 55 |
| АДМ 90 | 68 | 62 | 58 | 56 |
| АДМ 100 | 68 | 62 | 58 | 59 |
| АДМ 112 | 72 | 66 | 59 | 63 |
| АДМ 132 | 77 | 69 | 64/67 | 63 |
| IMM 71 | 56 | 51 | 48 | ( |
| IMM 80 | 60 | 56 | 55 | 52 |
| IMM 90 | 65 | 56/58 | 55 | 52 |
| IMM 100 | 68 | 58/62 | 55 | 57 |
| IMM 112 | 68 | 62 | 55 | 59 |
| IMM 132 | 72 | 62 | 59 | 63 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: значение средних уровней звука двигателей частотой 60 Гц могут превышать указанные значения на 3 дБ (А). Значения, указанные в числителе дроби, относятся к двигателям меньшей мощности, а в знаменателе – к двигателям большей мощности. |
| Высота оси вращения, мм | Класс вибрации двигателей |
| 63, 71 | 1,12 |
| 80, 90, 100, 112, 132 | 1,80 |

Радиальные и осевые нагрузки на валы электродвигателей серий АДМ и АДММ

| Тип двигателя | Частота вращения | Допустимое радиальное усилие, Н | Допустимая нагрузка в осевом направлении при расположении выступающего конца вала, Н |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вверх | вниз | горизонтально |
| АДММ56 | 3000 | 65 | 18,2 | 18,2 | 25 |
|  | 1500 | 78 | 24,5 | 24,5 | 35 |
| АДММ63, АДМ63 | 3000 | 71 | 20,2 | 20,2 | 29,5 |
|  | 1500 | 86 | 27,4 | 27,4 | 40 |
|  | 1000 | 96 | 27,4 | 27,4 | 40 |
| АДММ71, АДМ71 | 3000 | 196 | 98,0 | 98,0 | 117,6 |
|  | 1500 | 294 | 117,6 | 117,6 | 137,2 |
|  | 1000 | 392 | 147,0 | 147,0 | 176,5 |
|  | 750 | 392 | 147,0 | 147,0 | 176,5 |
| АДММ80, АДМ80, | 3000 | 324 | 147,0 | 147,0 | 186,0 |
|  | 1500 | 470 | 196,0 | 196,0 | 245,0 |
|  | 1000 | 490 | 294,0 | 294,0 | 343,0 |
|  | 750 | 490 | 294,0 | 294,0 | 343,0 |
| АДМ90 | 3000 | 382 | 147,0 | 147,0 | 206,0 |
|  | 1500 | 510 | 196,0 | 196,0 | 265,0 |
|  | 1000 | 570 | 294,0 | 294,0 | 363,0 |
|  | 750 | 570 | 294,0 | 294,0 | 363,0 |
| АДМ100 | 3000 | 520 | 147,0 | 147,0 | 216,0 |
|  | 1500 | 588 | 196,0 | 196,0 | 274,0 |
|  | 1000 | 695 | 294,0 | 294,0 | 372,0 |
|  | 750 | 695 | 294,0 | 294,0 | 372,0 |
| АДМ112 | 3000 | 830 | 235,0 | 235,0 | 345,0 |
|  | 1500 | 974 | 313,0 | 313,0 | 438,0 |
|  | 1000 | 1148 | 470,0 | 470,0 | 595,0 |
|  | 750 | 1148 | 470,0 | 470,0 | 595,0 |
| АДМ132 | 3000 | 830 | 235,0 | 235,0 | 345,0 |
|  | 1500 | 974 | 313,0 | 313,0 | 438,0 |
|  | 1000 | 1148 | 470,0 | 470,0 | 595,0 |
|  | 750 | 1148 | 470,0 | 470,0 | 595,0 |

Электрогенератор ВГ-2 для ветроэнергетических установок

Технические характеристики

| Мощность, кВт | 6 |
| --- | --- |
| Скорость вращения, об/мин | 500 |
| Вырабатываемое фазное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 24 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр корпуса длина корпуса | 480 180 |
| Масса, кг | 110 |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
| Класс нагревостойкости изоляции | F (155оС) |

# Text boxes

100

S · Nсинхр